Datum vydání: 3. 9. 1999

Datum revize: 31.05.2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST

K NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTCE A PŘÍPRAVKU

Název výrobku: Roller cleaning solution

1. 	Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1	Chemický název látky/obchodní název přípravku: Roztok polárních rozpouštědel a alkoholů, neionogeních tenzidů a vůní

Číslo CAS:

Číslo ES (EINECS):

Další názvy látky: Čisticí roztok na gumové válce

1.2	Identifikace  distributora:

Jméno nebo obchodní jméno: 	Lama Plus s. r. o.

Místo podnikání nebo sídlo: 	Svpl. Čecha 706, 735 06  Karviná 6

Identifikační číslo: 	46576568

Telefon: 	558 888 888

Fax: 	558 888 855

Nouzové telefonní číslo:	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,

tel (24 hodin/den): 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 75

2. 	Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

Číslo CAS  Chemický název	Obsah v (%)	Symbol	R-věta	S-věta

67-63-0      Propan-2-ol	10 - 30	F,Xi	11,36,67	(2-)7-16-24/25-26

neionogenní Tensidy	0 - 5	Xn	22-36/38

5989-27-5   d-Limonen	0 - 5	Xi	38

3. 	Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Při používání přípravku zabraňte napadení očí

Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: Únik velkého množství přípravku může mít nepříznivý vliv na životní prostředí

Možné nesprávné použití látky/přípravku:

Další údaje: hořlavé, dráždivé

4. 	Pokyny pro první pomoc:

4.1	Všeobecné pokyny: při zasažení větším množstvím roztoku odstranit potřísněný oděv a zasaženou část těla omývat vlažnou vodou.

4.2	Při nadýchání: opustit prostor, nadýchat se čerstvého vzduchu, při potížích konzultovat s lékařem

4.4	Při zasažení očí: vypláchnout velkým množstvím vody, při potížích konzultovat s lékařem

4.5	Při požití: vyvolat zvracení, vypít větší množství vody a při potížích navštívit lékaře

4.6	Další údaje:

5. 	Opatření pro hasební zásah

5.1	Vhodná hasiva: pěnové hasicí přístroje, sněhové hasicí přístroje, vodní hasicí přístroje

5.2	Nevhodná hasiva: halonové hasicí přístroje

5.3	Zvláštní nebezpečí:

5.4	Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

5.5	Další údaje: vodní hasicí přístroje nepoužívat, je-li přítomna elektrická instalace (rozvodna)

6. 	Opatření v případě náhodného úniku

6.1	Bezpečností opatření pro ochranu osob: neprodyšný oděv, boty, rukavice, brýle

6.2	Bezpečností opatření pro ochranu životního prostředí: zředění vodou, zamezit úniku do kanalizace nebo do vodních toků

6.3	Doporučené metody čištění a zneškodnění: zředění vodou, použít vhodné absorbenty, event. kanalizační ucpávky

6.4	Další údaje:

7. 	Pokyny pro zacházení a skladování

7.1	Pokyny pro zacházení: naplněné nádoby vždy těsně uzavřít. Dodržovat pokyny pro přepravu (ADR, ICAO, IATA, RIT)

7.2	Pokyny pro skladování: skladovat pouze k tomu uzpůsobených obalech a v určených chladných a suchých skladových prostorách

8. 	Kontrola expozice a ochrana osob

8.1	Technická opatření: při práci nejezte a nepijte. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

8.2	Kontrolní parametry:NPK-P průměrná/mezní pro n-propanol: 500/1000 mg/m3

8.3	Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů:

Ochrana očí:

Ochrana rukou: po práci ošetřete ruce krémem

Ochrana kůže:

8.4	Další údaje: čisticí prostředek je formulován takovým způsobem, aby mohl být bezpečně   používán bez použití ochranných prostředků.

9. 	Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 200 C):	kapalné

Barva:	nažloutlá

Zápach (vůně):	charakteristický

Hodnota pH (při 0 C):	6,9

Teplota (rozmezí teplot) tání (0 C):

Teplota (rozmezí teplot) varu (0 C):

Bod vzplanutí (0 C):	> 21

Hořlavost:

Samozápalnost:

Meze výbušnosti:	horní mez (% obj.):

dolní mez (% obj.):

Oxidační vlastnosti:

Tenze par (při 0 C):

Hustota (při 0 C):		0,87

Rozpustnost (při 0 C):

- ve vodě	mísitelné

- v tucích	nebylo stanoveno

(včetně specifikace oleje):

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:

Další údaje:

10. 	Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při obvyklých teplotách a tlacích je výrobek stabilní

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: vysoké teploty a otevřený oheň

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: silná oxidační činidla, louhy a silné kyseliny event. peroxidy

Nebezpečné rozkladné produkty:

Další údaje:

11. 	Toxikologické informace

Akutní toxicita:

LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):

3-Methoxy-1-butanol:	3000

2-Propanol:	4570

LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1):

2-Propanol:	13400

Dipropylenglykolmonomethylether	19000

LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):

2-Propanol:	30

Subchronická - chronická toxicita: nebyla prokázána

Senzifilizace: nebyla prokázána

Karcinogenita: -

Mutagenita: -

Toxicita pro reprodukci: -

Zkušenosti u člověka: -

Provedení zkoušek na zvířatech: -

Další údaje:

12. 	Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy

- LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1):

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1):

- IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1):

Rozložitelnost: Jednotlivé komponenty jsou lehce biologicky odbouratelné

Toxicita pro ostatní prostředí:

Další údaje:

CHSK: nebylo stanoveno

BSK5: nebylo stanoveno

Další údaje:

13. 	Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování látky/přípravku: zředění vodou, vhodný absorbent

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: vypláchnutí dostatečným množstvím 	vody

Další údaje:

14. 	Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/RID:	Třída: 3	Číslice/písmeno: 31c)

Výstražná tabule: 30		Číslo UN: 1987

Poznámka:

Vnitrozemská vodní přeprava

ADN/ADNR:	Třída: 3.3	Číslo/písmeno:

Kategorie: III

Námořní přeprava	Třída 3.3	Číslo UN: 1987	Typ obalu: obchodní

IMDG: ano

Látka znečišťující moře: směs polárních rozpouštědel a alkoholů

Technický název:

Letecká přeprava	Třída 3	Číslo UN: 1987	Typ obalu: obchodní

ICAO/IATA: ano

Technický název: směs polárních rozpouštědel a alkoholů

Poznámky:

Další údaje:

15. 	Informace o právních předpisech

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Symboly :                     Xi                 Dráždivý

R-věty:	10	Hořlavý

36                Dráždí oči

67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

S-věty:	2	Uchovávejte mimo dosah dětí

7	Uchovávejte obal těsně uzavřený

16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření

24/25	Zamezte styku s kůží a očima

26	Při zasažení očí okamžitě  důkladně vypláchněte vodou a          vyhledejte lékařskou pomoc

Nebezpečnost přípravku způsobuje podle zákona 356/2003 Sb. v platném znění propan-2-ol (10 - 30 obj. %).

16. 	Další informace